## Slide 1: 1. New Wave Modular Storage Tank
Открытый сборный бассейн ГРП · New Wave
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (newwavees.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: newwavees.com/products/modular-tanks
Ключевые характеристики
2 000–6 300 м³
объём
30,46 м
диаметр при 2 000 м³
3,05 м
высота стенки
опция
утеплённые панели, плавающее укрытие
Применимость для Южного участка
Площадь
≈730 м² под чашу 2 000 м³ (расчёт по Ø), без проходов
Снег
Открытая чаша; укрытие — опция, снеговая нагрузка не указана
Штормовой ветер
Ветровые нагрузки на укрытие и обвязку — расчётом
Замерзание воды
Утепление и укрытие снижают теплопотери; нужен подогрев
Доставка и монтаж
1–3 машины, сборка < 8 ч (производитель); планировка основания
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 2: 2. Mustang Epic 360
Открытый наземный резервуар ГРП · Mustang Extreme
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (mustangextreme.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: mustangextreme.com/environmental-containment/above-grou…
Ключевые характеристики
1 590–7 310 м³
объём (10 000–46 000 барр.)
23–50 м
диаметр
1 / 2 слоя
мембрана по геотекстилю
до 6 машин
доставка (производитель)
Применимость для Южного участка
Площадь
≈415–1 960 м² по Ø 23–50 м — крупнейшее пятно застройки
Снег
Открытый резервуар; защиту от снежных масс прорабатывать отдельно
Штормовой ветер
Ветровые нагрузки производителем не приведены
Замерзание воды
Утепление и обогрев на странице не указаны
Доставка и монтаж
Монтаж «за дни» (производитель); стенки ставят тяжёлой техникой
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 3: 3. ModuTank Arctic / Antarctic
Сборная ёмкость для холодного климата · ModuTank
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (modutank.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: modutank.com/arctic-and-antarctic-storage-tanks/
Ключевые характеристики
−46 °C
рейтинг материалов (−50 °F)
опция
утеплённые стеновые панели
внешний
подогрев с рециркуляцией
по проекту
объём и размеры
Применимость для Южного участка
Площадь
Объём и габариты — по проекту; оценить после подбора
Снег
Плавающее укрытие под снег (производитель); нагрузку площадки — расчётом
Штормовой ветер
Ветровая нагрузка не указана — расчёт для площадки
Замерзание воды
−46 °C — рейтинг материала, не незамерзание воды; нужен подогрев
Доставка и монтаж
Модульные панели; логистику и сроки уточнить у производителя
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 4: 4. ModuTank Rectangular
Прямоугольный болтовой резервуар · ModuTank
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (modutank.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: modutank.com/modular-rectangular-tanks/
Ключевые характеристики
Г, Т, S
формы под стеснённую площадку
опция
плавающая или стальная крышка
2 слоя
мембрана, контроль утечек
по проекту
объём и размеры
Применимость для Южного участка
Площадь
Форма подгоняется под конфигурацию площадки
Снег
Крышка — опция; несущую схему считать на снег
Штормовой ветер
Ветровая нагрузка не указана — расчёт для площадки
Замерзание воды
Утепление на странице не указано; нужен подогрев
Доставка и монтаж
Компактные элементы, сборка ручным инструментом (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 5: 5. FLAMAX РВС-200
Закрытый сборный стальной резервуар · FLAMAX
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (flamax.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: flamax.ru/reservoirs/rvs-200m3.html
Ключевые характеристики
216–217 м³
полезный объём
6,24–7,81 м
диаметр (примеры)
5,41–8,37 м
высота (примеры)
50–100 мм
теплоизоляция
Применимость для Южного участка
Площадь
≈31–48 м² по Ø — компактная секция
Снег
120 кг/м² и 2,0 кН/м² — для показанных примеров, не для площадки
Штормовой ветер
480 Па и 0,23 кПа — примеры; для площадки нужен перерасчёт
Замерзание воды
Утепление снижает теплопотери; подогрев — проектом
Доставка и монтаж
Монтаж 4–5 дней без сварки и спецтехники (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 6: 6. FLAMAX РВС-500
Закрытый сборный стальной резервуар · FLAMAX
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (flamax.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: flamax.ru/reservoirs/rvs-500m3.html
Ключевые характеристики
500–509 м³
полезный объём
8,58–9,36 м
диаметр (примеры)
8,37–9,57 м
высота (примеры)
50–100 мм
теплоизоляция
Применимость для Южного участка
Площадь
≈58–69 м² по Ø
Снег
1,5–1,95 кН/м² — для показанных примеров, не для площадки
Штормовой ветер
0,23–0,3 кПа — примеры; для площадки нужен перерасчёт
Замерзание воды
Утепление снижает теплопотери; подогрев — проектом
Доставка и монтаж
Монтаж 6–8 дней (производитель); сравнить с батареей РВС-200
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 7: 7. FLAMAX РВС-1000
Закрытый сборный стальной резервуар · FLAMAX
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (flamax.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: flamax.ru/reservoirs/rvs-1000m3.html
Ключевые характеристики
≈1 008 м³
полезный объём
10,92–11,70 м
диаметр (примеры)
10,21–11,97 м
высота (примеры)
100 мм
теплоизоляция
Применимость для Южного участка
Площадь
≈94–108 м² по Ø — наименьшая площадь на 1 м³
Снег
1,0 кН/м² и 240 кг/м² — примеры; без перепроектирования не принимать
Штормовой ветер
0,38 кПа и 300 Па — примеры; высота до ≈12 м
Замерзание воды
Утепление снижает теплопотери; подогрев — проектом
Доставка и монтаж
Монтаж 9–11 дней (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 8: 8. Политехника ПЭР-250
Закрытая эластичная ёмкость · НПФ «Политехника»
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (poli.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: poli.ru/catalog/rezervuary-i-emkosti/emkosti-2000-m3/
Ключевые характеристики
250 м³
объём секции
15 × 13,5 × 1,5 м
габариты секции
≈660 кг
масса секции
8 секций
= 2 000 м³
Применимость для Южного участка
Площадь
≈203 м² на секцию; 2 000 м³ — ≈1 620 м² без проходов
Снег
Защитный полог — опция; снеговую нагрузку считать
Штормовой ветер
Крепление полога и обвязки — проектом
Замерзание воды
−60…+80 °C — диапазон применения, не незамерзание; тепловой расчёт
Доставка и монтаж
Лёгкие секции, без фундамента (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 9: 9. НефтеБак 500 м³
Закрытая мягкая ёмкость · НефтеБак
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (neftebak.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: neftebak.ru/produktsiya/po-obemam/500-m3
* Данные на странице расходятся: в тексте масса 763 кг и предел +85 °C — уточнить у производителя
Ключевые характеристики
500 м³
объём
24 × 15,3 × 1,75 м
габариты
925* кг
масса (таблица)
−60…+50* °C
температурный режим (таблица)
Применимость для Южного участка
Площадь
≈367 м² без проходов
Снег
Укрытие не указано; снеговую нагрузку считать
Штормовой ветер
Ветровые данные не приведены
Замерзание воды
Подогрев — опция; диапазон материала ≠ незамерзание воды
Доставка и монтаж
Любой транспорт; монтаж за 1 смену (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 10: 10. FLAMAX мягкий резервуар
Закрытая ПВХ-ёмкость · FLAMAX
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (flamax.ru) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: flamax.ru/reservoirs/myagkie-rezervuary-dlya-vody.php
Ключевые характеристики
25–250 м³
объём
−50…+70 °C
диапазон материала
900 г/м²
плотность ПВХ-ткани
10–12 лет
срок службы при обогреве
Применимость для Южного участка
Площадь
Габариты на странице не указаны — уточнить
Снег
Укрытие не указано; снеговую нагрузку считать
Штормовой ветер
Ветровые данные не приведены
Замерзание воды
Производитель требует обогрев для плюсовой температуры воды
Доставка и монтаж
Автофургоном; ремонт в полевых условиях (производитель)
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 11: 11. Ironclad Insulated Frac Tank
Закрытая утеплённая мобильная ёмкость · Ironclad
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (ironcladenvironmental.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: ironcladenvironmental.com/wp-content/uploads/2023/11/21…
Ключевые характеристики
≈79,5 м³
объём (500 барр.)
13,95 × 2,59 × 3,38 м
габариты
≈13,6 т
масса порожней
EPS R-16
утепление панелями
Применимость для Южного участка
Площадь
≈36 м² на 79,5 м³; большой запас — много ёмкостей и обвязки
Снег
Закрытый верх; снеговая нагрузка не указана
Штормовой ветер
Ветровые данные не приведены
Замерзание воды
Утепление снижает теплопотери, не исключает замерзание; подогрев
Доставка и монтаж
13,6 т на колёсном шасси — проверить проходимость подъёма
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение

## Slide 12: 12. Облицованный амбар
Накопительный амбар с геомембраной · пример Titan
Водонакопление для бурения · Южный участок Мутновского месторождения
ФОТО НЕ ЗАГРУЖЕНО
Сайт производителя (titanenviro.com) недоступен из среды подготовки: доступ закрыт сетевой политикой.
Вставьте фото продукции со страницы производителя (ссылка ниже).
Страница производителя: titanenviro.com/wp-content/uploads/2023/10/Fire-Water-P…
Ключевые характеристики
2 слоя
геомембрана HDPE
80 mil
толщина HDPE (пример)
геокомпозит
и геотекстиль между слоями
по проекту
объём
Применимость для Южного участка
Площадь
Земляное сооружение; требует отвода площадки
Снег
Открытая поверхность воды
Штормовой ветер
Анкеровка и пригрузка мембраны — проектом
Замерзание воды
Защита от замерзания в решении не предусмотрена
Доставка и монтаж
Земляные работы, сварка и контроль швов мембраны
● благоприятно ● требует проработки ● ограничение