## Slide 1: Бурение на депрессии (БРД)
Технология и комплекс оборудования ООО «АКРОС»
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Принцип: замкнутая циркуляция, Pзаб < Pпл
Продуктивная зона: Pзаб < Pпл → приток, трещины не кольматируются
Насосы + азот
аэрированная жидкость / ГЖС в бурильную колонну
RCD TITAN
Дроссельный манифольд
противодавление
4-фазный сепаратор
газ · жидкость · шлам
Факел
Возврат в ЦС
Забойное давление управляется противодавлением на устье и долей газа в потоке — без утяжеления раствора.
При остановке насосов противодавление поддерживается закачкой азота.
Комплекс БРД/MPD АКРОС
Роторный герметизатор TITAN 3 / 5
3 000 / 5 000 psi (20,7 / 34,5 МПа); подшипниковые узлы ZEUS/ARES по API 16RCD
Дроссельный манифольд
2 гидравлических дросселя, расходомер, автоматический контроль противодавления; 5 000 psi (34,5 МПа); утеплённый контейнер
4-фазный сепаратор
для азотированной промывочной жидкости; 250 psi (1,72 МПа), 18 м³, −46…+121 °C; утеплённый модуль
Факельная вышка Beyond
сжигание газа; самоустанавливающаяся, без крана
Сервис
супервайзеры со стажем > 15 лет в MPD/UBD; инженерная поддержка 24/7
8 vs 25 сут
интервал под хвостовик на ГЖС MEX-FOAM против среднего по прежним технологиям (Вост. Сибирь)
−70 %
расход воды на пенной системе MAX-FOAM при катастрофических поглощениях (Куюмба)
Источники: akros-llc.com (разделы «Бурение с управляемым давлением», оборудование, проекты); «Бурение и нефть» — статья о MEX-FOAM®. Параметры — по данным производителя.

## Slide 2: Применимость БРД
Мутновское месторождение: специфика и условия внедрения
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Специфика Мутновского
АНПД на разных глубинах: при поглощении можно потерять весь объём промывочной жидкости;
Забойная температура до 350 °C; раствор нагревается до 90 °C за цикл — охлаждение на градирне;
Трещинно-жильный коллектор: кольматация трещин снижает продуктивность;
Пластовое давление снижается при эксплуатации; допустимая депрессия для типовой скважины ≈ 2,5 МПа.
Международный опыт
58 vs 23 МВт
средняя тепловая мощность скважин: с аэрацией vs без выхода циркуляции на воде (Олкария, Кения)
3–5 → 16 МВт
мощность скважины после внедрения аэрированного и наклонного бурения (Кения, 57 скважин)
до 3×
рост механической скорости в базальтовых лавах (Исландия)
3 203 м
скважина пробурена с аэрацией через зоны полного поглощения (Хулулаис, Индонезия)
Эффект и условия
Ожидаемый эффект:
сохранение проницаемости продуктивной зоны, вынос шлама при поглощениях, меньше прихватов, ниже расход воды
Проработать с АКРОС:
• высокотемпературное исполнение: сепаратор — до +121 °C, температура уплотнений RCD не указана;
• охлаждение и сепарация пароводяного потока, H₂S/CO₂ и коррозия;
• совместимость ГЖС с телесистемой и ВЗД, гидравлическая модель;
• производительность азотной установки.
Международные показатели — ориентиры с других месторождений, не гарантия результата на Мутновском; эффект подтверждается ОПР.
Источники: Вестник РусГидро (2018); Шулюпин и др., СО РАН; UNU-GTP 2008 Report 11 (Putra); Zhang et al., SPE (2012); GRC — Hululais HLS-E1.