## Slide 1: Проблематика
Почему бурение с поглощением снижает дебит
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Главный результат БРД: дебит пароводяной смеси в «первоначальном» виде
Коллектор не охлаждён и не закольматирован — скважина отдаёт смесь сразу при освоении и в объёме, который определяет пласт, а не последствия бурения.
Фактор
Бурение продуктивной зоны с поглощением (сейчас)
Бурение на депрессии (БРД)
Температура коллектора
Холодная техническая вода уходит в зону, где сосредоточены горячая вода и пар: коллектор охлаждается, нужен длительный повторный прогрев; при охлаждении падает растворимость кремнезёма
Промывочная жидкость возвращается на поверхность — коллектор не охлаждается, прогрев не требуется
Проницаемость трещин
Шлам не выносится на устье и уходит в трещины; вместе с осаждающимся кремнезёмом формирует плотную закупорку — дебит снижается
Шлам выносится на поверхность, трещины остаются открытыми
Скорость и долота
Высокое забойное давление, повторное измельчение шлама, прихваты при плохой очистке
Меньше забойное давление и лучше очистка забоя азотированной жидкостью: выше механическая скорость, дольше стойкость долот, меньше их расход
Вода и логистика
Большие объёмы воды теряются в пласт; простои на набор воды, завоз автоцистернами
Вода возвращается в цикл: меньше расход, простоев и транспортных затрат
Дизельное топливо
Больше рейсов на смену долот, высокие затраты энергии на разрушение породы
Меньше СПО и нагрузки на подъёмный агрегат и буровые насосы — ниже расход ДТ
Источники: UNU-GTP 2008 Report 11; DOE Handbook of Best Practices for Geothermal Drilling; Park et al., SGW 2006; Спектор и др., «Разведка и охрана недр», № 2, 2025.

## Slide 2: Технология БРД
Бурение продуктивной зоны на азотированной воде
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Схема: замкнутая циркуляция, азотированная вода
Продуктивная зона: Pзаб ≤ Pпл — поглощения нет, коллектор сохранён
Насосы + азот
вода + азот (аэрированная жидкость)
РУГ
Дроссельный манифольд
противодавление
Сепаратор
пар/газ · вода · шлам
Градирня → ЦС
охлаждение, возврат
Отвод пара/газа
на сброс/факел
Шлам выносится на поверхность и отделяется в сепараторе.
Режим задаётся долей азота и противодавлением на дросселе.
Как работает
1
До башмака эксплуатационной колонны
бурение по стандартной технологии
2
Вскрытие продуктивной зоны
в техническую воду подаётся азот — плотность смеси и забойное давление снижаются до уровня пластового и ниже
3
Герметизация устья
РУГ уплотняет бурильную колонну при вращении; поток уходит в манифольд, дроссель держит заданный режим
4
Сепарация и возврат
сепаратор отделяет пар/газ, воду и шлам; вода охлаждается и возвращается в цикл
5
Освоение
скважина выходит на режим без длительного прогрева коллектора
Оборудование АКРОС
Фото РУГ TITAN
роторный устьевой герметизатор
Общий вид комплекса БРД
на буровой площадке
Фото: азотная установка / сепаратор
по выбору
Состав и параметры оборудования — по данным ООО «АКРОС» (akros-llc.com). Технологическая схема для геотермальной скважины — проектное предложение; режимы подбираются гидравлическим расчётом.

## Slide 3: Заключение: эффект БРД
Почему БРД окупается на Мутновском месторождении
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Подтверждено международной практикой
Исландия
стандарт Hellisheidi: продуктивная зона бурится на аэрированной воде; механическая скорость в базальтах — до 3×
Кения, Олкария
средняя мощность скважин 58 МВт(т) с аэрацией против 23 МВт(т) при бурении «вслепую» на воде
Кения, 57 скважин
3–5 → 16 МВт(э) на скважину после перехода на аэрированное и наклонное бурение
Новая Зеландия
сервис аэрированного бурения — 5,5 % стоимости скважины (2 600 м, 38 сут)
Камчатка сегодня
Продуктивные зоны вскрываются с поглощением воды/раствора и охлаждением на градирне; применение БРД в открытых источниках не найдено.
Дебит снижается из-за отложений кремнекислоты в стволе и прискважинной зоне; при поражении коллектора скважину заменяют новой.
Скв. 016 — падение дебита через 4 года, Гео-6 — через 2 года; цикл замены скважин ≈ 4 года.
Производственный эффект
Вывод скважины на режим без длительного прогрева — дебит в первоначальном объёме;
Сохранение проницаемости трещин — выше дебит и дольше межремонтный период;
Выше механическая скорость, меньше СПО, прихватов и долот;
Меньше воды, простоев на её набор и завоза.
Экономический эффект
≈ 200 млн руб.
стоимость новой скважины взамен выбывшей (оценка ИГД ДВО РАН)
≈ 6 %
доля сервиса аэрированного бурения в стоимости скважины (≈ 12 млн руб.)
+6 %
прирост накопленной добычи, при котором БРД окупается — без учёта экономии воды, ДТ и долот
Международные показатели — ориентиры с других месторождений; эффект для Мутновского подтверждается ОПР на первой скважине. Расчёт окупаемости — ориентировочный.
Источники: UNU-GTP 2008 Report 11; Hole, EGC 2007; Zhang et al., SPE 2012; Вестник РусГидро, 2018; Спектор и др., «Разведка и охрана недр», № 2, 2025; Чернев И.И., ИГД ДВО РАН.