## Slide 1: Проблематика
Бурение с поглощением снижает дебит геотермальной скважины
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Главный результат БРД: дебит пароводяной смеси в «первоначальном» виде
Коллектор не охлаждён и не закольматирован — скважина отдаёт ПВС сразу при освоении и в объёме, который определяет пласт, а не последствия бурения.
Фактор
Бурение продуктивной зоны с поглощением (сейчас)
Бурение на депрессии (БРД)
Температура коллектора
Холодная техническая вода уходит в зону, где сосредоточены горячая вода и пар: коллектор охлаждается, нужен длительный повторный прогрев; при охлаждении падает растворимость кремнезёма
Промывочная жидкость возвращается на поверхность — коллектор не охлаждается, прогрев не требуется
Проницаемость трещин
Шлам не выносится на устье и уходит в трещины; вместе с осаждающимся кремнезёмом формирует плотную закупорку — дебит снижается
Шлам выносится на поверхность, трещины остаются открытыми
Скорость и долота
Высокое забойное давление, повторное измельчение шлама, время на проработку призабойной зоны при плохой очистке
Меньше забойное давление и лучше очистка забоя азотированной жидкостью: выше механическая скорость, выше стойкость долот, меньше их расход
Вода и логистика
Большие объёмы воды поглощаются пластом; простои на набор воды, затраты на завоз воды автоцистернами
Вода возвращается в цикл: меньше расход, простоев и транспортных затрат
Дизельное топливо
Увеличенный расход ДТ при большем количестве рейсов на смену долот, высокие затраты энергии на разрушение породы
Меньше СПО и нагрузки на подъёмный агрегат и буровые насосы — ниже расход ДТ

## Slide 2: Технология БРД
Бурение продуктивного интервала на азотированной воде
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Схема: замкнутая циркуляция азотированной воды
Продуктивная зона: Pзаб ≤ Pпл — поглощение отсутствует, коллектор сохранён
Насосы + компрессоры
вода + азот (аэрированная жидкость)
РУГ
Дроссельный манифольд
противодавление
Сепаратор
пар · вода · шлам
Градирня → ЦС
охлаждение, возврат
Отвод пара
на сброс
Шлам выносится на поверхность и отделяется в сепараторе.
Режим задаётся долей азота и противодавлением на дросселе.
Как работает
1
До башмака эксплуатационной колонны
бурение по стандартной технологии
2
Вскрытие продуктивной зоны
в техническую воду подаётся азот — плотность смеси и забойное давление снижаются до уровня пластового и ниже
3
Герметизация устья
РУГ герметизирует затрубное пространство с помощью Подшипниково – Уплотнительного Узла (ПУУ) при бурении и СПО и отводит поток в манифольд БРД, давление ПВС на устье контролируется и корректируется дросселем
4
Сепарация и возврат
сепаратор отделяет пар, воду и шлам; вода охлаждается на градирнях либо шламовых накопителях и возвращается в циркуляцию
5
Освоение
скважина выходит на режим без длительного прогрева коллектора
Оборудование АКРОС
Фото РУГ
роторный устьевой герметизатор
Общий вид комплекса БРД
Фото: азотная установка / сепаратор

## Slide 3: Заключение: эффект БРД
Почему БРД окупается на Мутновском месторождении
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Подтверждено международной практикой
Исландия
стандарт Hellisheidi: продуктивная зона бурится на аэрированной воде; увеличение механической скорости в базальтах — до 3×
Кения, Олкария
средняя мощность скважин 58 МВт(т) с аэрацией против 23 МВт(т) при бурении с поглощением на воде
Кения, KenGen (19 скважин)
потери на поглощения — в среднем $128 тыс. на скважину; отношение выгод к затратам БРД — более 4 (расчёт)
Новая Зеландия
сервис аэрированного бурения — 5,5 % стоимости скважины (2 600 м, 38 сут)
Камчатка сегодня
Продуктивные зоны вскрываются с полным поглощением холодной технической воды в интервале коллектора; технология БРД никогда не применялась.
Дебит снижается из-за отложений кремнекислоты в стволе и прискважинной зоне; при значительном ухудшении свойств коллектора, скважину останавливают.
Скв. 016 — падение дебита через 4 года, Гео-6 — через 2 года; средний жизненный цикл скважин ≈ 4-6 лет.
Производственный эффект
Вывод скважины на режим без длительного прогрева — дебит в первоначальном объёме;
Сохранение проницаемости трещин — выше дебит и дольше межремонтный период;
Выше механическая скорость, меньше СПО, проработок и расхода долот;
Меньше расхода воды, простоев на её набор и затрат на ее завоз автоцистернами.
Экономический эффект
≈ 330 млн ₽
стоимость новой скважины взамен выбывшей
≈ 20 %
доля сервиса БРД в стоимости скважины (≈ 65 млн руб. с учетом роста ком.скорости)
+20 %
прирост мощности скважины (≈ +0,6 МВт к средним 2,9 МВт), при котором БРД окупается — расчёт на слайде 4
Международные показатели — ориентиры с других месторождений; эффект для Мутновского месторождения подтверждается ОПР на первой скважине. Расчёт окупаемости — ориентировочный.
Источники: UNU-GTP 2008 Report 11; Birkisson, Hole, EGC 2007; Nzioka et al., 2014; Вестник РусГидро, 2018; Спектор и др., «Разведка и охрана недр», № 2, 2025; Чернев И.И., ИГД ДВО РАН.

## Slide 4: Мощность и окупаемость
Справка добычи ПВС, январь–май 2024
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Расчётная мощность добычных скважин участка Дачный, МВт
Расчёт: 40 МВт средней нагрузки МГеоЭС-1 распределены пропорционально добыче ПВС; паросодержание 26 % в справке принято единым для всех скважин.
606 мг/л
SiO₂ в сепарате Гео-8 (2024)
Растворимость аморфного кремнезёма при 100 °C ≈ 370 мг/л. При охлаждении флюида холодной технической водой кремнезём пересыщается и осаждается в трещинах — гипотеза о закупорке трещин подтверждается для Мутновского месторождения.
Оценка фактической мощности скважин - 3–4 МВт
50 / ≈40 МВт
установленная / средняя фактическая мощность МГеоЭС-1 (≈350 млн кВт·ч в год, КИУМ 78,5 %)
2,9 МВт
средняя мощность скважины (Дачный, 14 скв.); по месторождению ≈ 3,1 МВт (≈50 МВт / 16 скв.)
1,9 МВт
медиана: 5 скважин дают 64 % мощности участка
Вывод: «3–4 МВт» верно как среднее (нижняя граница); типичная скважина — около 2 МВт.
Окупаемость БРД на одной скважине
≈114 млн ₽
стоимость 1 МВт мощности новой скважины (330 млн ₽ / 2,9 МВт)
+0,6 МВт
точка окупаемости БРД 65 млн ₽ — прирост +20 % к средней скважине (≈ 4 млн кВт·ч в год)
+10 % … ×2,5
ожидаемый прирост: минимум по руководству UBD (McLennan, 1997) — Олкария (23 → 58 МВт тепл.)
Источники: справка добычи ПВС и хим. анализ Гео-8, ПАО «Камчатскэнерго», 2024; Спектор и др., 2025; растворимость SiO₂ — Dove et al.; Nzioka et al., 2014.
Chart: 
| 029W | 042 | Гео-3 | Гео-7 | Гео-1Б | Гео-2 | 037 | Гео-6 | А-4 | ГК-1 | Гео-8 | Гео-4 | 016 | Гео-9
МВт | 7.08 | 4.91 | 4.9 | 4.9 | 4.11 | 2.19 | 2.07 | 1.7 | 1.63 | 1.54 | 1.53 | 1.44 | 1.12 | 0.87

## Slide 5: Анализ: разведка и добыча
Эффект БРД для МГеоЭС-2 помимо коммерческой скорости
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Разведка · 3 скважины
Поглощения — главная статья экономии
Ликвидация поглощений — ≈10 % стоимости скважины на зрелых месторождениях и >20 % на разведочных (Sandia, 2010); по более ранним оценкам — 25 % и более (Sandia, 1981).
Достоверная оценка ресурса
Без повреждения ПЗП испытания показывают продуктивность пласта, а не последствия бурения. SK-2D (Филиппины): скин +27, предположительно от бурения; после перфорации и кислотной обработки — 4,3 МВт.
Контроль геологии по стволу
Шлам выносится по большей части ствола, притоки фиксируются в процессе бурения — решения о конечном забое и зарезке бокового ствола принимаются по фактическим данным.
Сокращение сроков испытаний
Тепловое восстановление — 2 сут – 2 нед. вместо 2 нед. – 3 мес.: испытания начинаются раньше, снижается риск сдвига инвестиционного решения 2027 г.
Отработка режима на 3 скважинах
Режим аэрации, оборудование и квалификация персонала отрабатываются до бурения 12 добычных скважин; разведочная скважина при переводе в добычу не требует стимуляции.
Добыча · 12 скважин
Выше дебит или меньше скважин
Olkaria: скважины, пробуренные на аэрированной воде рядом с ранее пробуренными, — в среднем 58 МВт тепл. против 23 МВт при бурении с поглощением и ≈15 МВт на буровом растворе.
Экономия на обустройстве
Меньше скважин для выработки той же мощности — меньше кустовых площадок, трубопроводов ПВС и системы сбора.
Меньше расход материалов
Ниже расход бентонита, химреагентов, материалов для цементных мостов и пачек. При подтверждении эффекта — применение БРД и в верхних секциях (до фильтра-хвостовика).
Ранний пуск станции
Пар подаётся на энергоблоки к пуску без ожидания прогрева коллектора — выручка от продажи электроэнергии поступает раньше.
Эффект масштаба сервиса
Новая Зеландия: сервис — 5,5 % стоимости скважины, 32 % его затрат — простой (оборудование работало 13 из 41 сут). На 12 скважинах мобилизация и простой распределяются — доля снижается.
≈2 900 м³
холодной воды в сутки
уходит в пласт при полном поглощении в стволе 8½″ (≈2 000 л/мин). Это охлаждает коллектор и пересыщает кремнезём: 606 мг/л SiO₂ в сепарате Гео-8 при растворимости ≈370 мг/л при 100 °C.
Проверка ориентира: аналог МГеоЭС-1, 12 добычных скважин
≈35 МВт
12 × 2,9 МВт
+7 МВт
при +20 % — пороге окупаемости
≈790 млн ₽
экономия: 2,4 скв. × 330 млн ₽
≈780 млн ₽
затраты на БРД: 12 × 65 млн ₽
При +20 % экономия равна затратам — это безубыточность. Каждые +10 % сверх порога ≈ +3,5 МВт ≈ +400 млн ₽; при доле сервиса ≈6 % (≈20 млн ₽) порог снижается до ≈+6 %.
Источники: Birkisson S.F., Hole H., EGC 2007; Finger J., Blankenship D., Sandia 2010; SAND-81-0036C; Buñing et al., SGW 1997; UNU-GTP SC-26. Расчёт ориентировочный (аналог МГеоЭС-1), без БРД разведочных скважин.

## Slide 6: Риски и допущения
Как управляются риски БРД и на чём основаны оценки
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Риск / допущение
Данные мировой практики
Позиция проекта
Стоимость сервиса БРД
Допущение
Международная практика — ≈6 % стоимости скважины ($150–250 тыс.); Новая Зеландия — 5,49 % (2 600 м, 38 сут).
В расчёте принято ≈20 % (65 млн ₽) — консервативно. Для разведки доля выше (мобилизация), для 12 скважин — ниже; резерв для переговоров с подрядчиком.
Прихват инструмента
Риск
Olkaria: 65 % прихватов (54 случая, 2014–2019) — при аэрированной жидкости и пене; в Индонезии причина — неоптимальный режим аэрации.
Инженерный расчёт режима циркуляции (гидравлическая модель), контроль выноса шлама, отработка режима на разведочных скважинах.
Газопроявление
Риск
При аэрации вероятность проявления выше, чем при бурении с поглощением; неконтролируемых выбросов в источниках не зафиксировано.
Управление давлением на устье: РУГ, дроссельный манифольд, сепаратор, план действий при проявлении.
Ресурс долот
Риск
При аэрации долота работают в более горячей среде: ресурс опор и уплотнений ниже.
Долота PDC и контроль MSE; снижение ресурса компенсируется ростом механической скорости.
Повреждение коллектора
Допущение
SK-2D (Филиппины): скин +27, предположительно от бурения; после перфорации и кислотной обработки — 4,3 МВт.
Международные примеры — ориентир; эффект для Мутновского подтверждается испытаниями разведочных скважин.
Падение дебита
Допущение
Sandia: падение дебита до 50 % за 20 лет эквивалентно росту стоимости скважины на 26 %; прямой связи с БРД в источнике нет.
Продление жизненного цикла скважин — потенциальный эффект; в расчёт окупаемости не включён.
База расчёта
Допущение
Расчёт на слайдах 3–4 выполнен по МГеоЭС-1 (участок Дачный, 16 скважин).
Показатели — аналог; уточняются по результатам бурения 3 разведочных скважин МГеоЭС-2.
Источники: Birkisson S.F., Hole H., EGC 2007; Mati et al., WGC 2021; Astra et al., JEEEST 2018; Buñing et al., SGW 1997; SAND82-0261C; Finger, Blankenship, Sandia 2010.

## Slide 7: Доп. технологии: бурение
Что усиливает эффект БРД при строительстве скважин
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Долота PDC + контроль MSE в реальном времени
Мировой опыт
Utah FORGE: −56…63 % суток бурения, −62 % часов на забое
The Geysers: скорость проходки +400 % (17½″) и +700 % (12¼″)
Fervo: стоимость скважины $9,4 → 4,8 млн
Для Мутновского
Оценка: −30…50 % суток в интервалах под колонны; подбор нагрузки и оборотов по MSE.
Синергия с БРД
При бурении на азоте PDC подвержены ударным нагрузкам (Geysers, воздух: ≈60 м против ≈90 м у шарошки) — MSE отслеживает вибрации.
Затраты: низкие · 6–12 мес.
Охладители раствора и теплоизолированные трубы
Мировой опыт
Охладитель: −14…19 °C на поверхности
FORGE 16B: температура у MWD 107 → 65 °C
Eagle Ford: отказы по температуре 2 → 0, скважина на 2 сут быстрее
Для Мутновского
Ресурс телеметрии и ВЗД, меньше рейсов и коррозии; условие для наклонного бурения.
Синергия с БРД
Аэрированная жидкость хуже охлаждает забой — охладитель становится обязательным элементом комплекта БРД.
Затраты: низкие–средние · 6–12 мес.
Буровая на электроэнергии вместо дизеля
Мировой опыт
KenGen: ≈350 тыс. л ДТ на скважину (≈$427 тыс.)
Тейстарейкир (Исландия): буровая 3–4 МВт от ГеоЭС
ON Power: экономия >2 млн л ДТ на 8 скважинах
Для Мутновского
ЛЭП ГеоЭС-1 рядом; уходят завоз ДТ по снегу и риск роста цен на топливо.
Синергия с БРД
Азотные компрессоры — крупный потребитель энергии; их электропривод снижает расход ДТ на БРД (оценка).
Затраты: средние · ≈1 год
Наклонные и многоствольные скважины на разломы
Мировой опыт
Olkaria Domes: 37 из 53 скважин наклонные
Максимум 24,7 МВт против 16 МВт у вертикальных
Бурение дороже на 22–41 %
Для Мутновского
Траектории поперёк разломов; несколько стволов с одной площадки — меньше дорог и работ в снегу.
Синергия с БРД
БРД сохраняет проницаемость пересечённых трещин — наклонный ствол реализует свой потенциал.
Затраты: средние · 1–2 года
Источники: Samuel et al., SGW 2022; Su et al., SGW 2024; Fervo Energy, 12.02.2024; Eavor/FORGE 2023; SPE 2020 (mud chillers); NOV; KenGen; ON Power 2024; Ngugi, UNU-GTP 2002. Оценки для Мутновского — экспертные.

## Slide 8: Доп. технологии: скважина
Сохранение дебита действующего фонда и рост выработки
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Кислотная обработка HCl–HF
Мировой опыт
PNOC-EDC (Филиппины): 9 из 10 скважин +60…911 %; 110D: 4,1 → 12,4 МВт
Мексика: 15 из 17 обработок успешны, в среднем +176 %, окупаемость <1 года
Стоимость $0,08–1,3 млн
Для Мутновского
Оценка: 7–110 млн ₽ (2–30 % цены новой скважины) — для скважин с отложениями SiO₂.
Синергия с БРД
БРД не вносит кольматант в новые скважины, кислота восстанавливает действующий фонд.
Затраты: низкие–средние · 3–6 мес.
Контроль кремнезёма: понижение pH сепарата
Мировой опыт
Хатчобару (Япония): SiO₂ 605–722 мг/л — как на Мутновском (606)
Падение приёмистости 30–70 → 10–30 % в год
Срок службы нагнетательных скважин ×3 (модель)
Для Мутновского
Защита нагнетательных скважин и шлейфов; нужен мониторинг коррозии.
Синергия с БРД
Меньше перебуривания нагнетательных скважин; проницаемость сохраняется по всей цепочке «добыча — закачка».
Затраты: низкие · 6–12 мес.
Бинарный / комбинированный блок на сепарате
Мировой опыт
Мутновский: до 8 МВт паровых + 5 МВт бинарных = +13 МВт без новых скважин
Повторное вскипание при 0,2 МПа + ORC
КИП теплоносителя +26 %
Для Мутновского
Рост выработки на существующем фонде скважин.
Синергия с БРД
Не зависит от бурения; охлаждение сепарата усиливает отложения SiO₂ — внедрять вместе с контролем pH.
Затраты: высокие · 3–4 года
Модульные устьевые энергоблоки
Мировой опыт
KenGen: 15 блоков, 81 МВт
Строительство ≈6 мес., окупаемость ≤5 лет
≈$1,6 млн за МВт
Для Мутновского
Выработка с разведочных и удалённых скважин до ввода ГеоЭС-2; питание буровой.
Синергия с БРД
Скважина после БРД быстро выходит на режим — устьевой блок превращает это в раннюю выручку.
Затраты: средние–высокие · 1–2 года
Источники: Buñing et al., WGC 1995; Flores-Armenta, GRC 2010; UNU-GTP 2012; WGC 2000, Kiyota 2011 (Hatchobaru); Tomarov et al., Thermal Engineering 2016, 63(6); KenGen/GEG; ARGeo 2016. Оценки для Мутновского — экспертные.

## Slide 9: Пеноцемент: свойства
Что даёт азотированный цемент геотермальной скважине
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Свойство
Что это означает
Эффект для скважин Мутновского
Теплоизоляция
0,25–0,5 Вт/(м·К)
в 2–10 раз лучше изолирует, чем обычный цемент
ПВС меньше остывает при подъёме к устью, особенно в холодных верхних интервалах ствола.
Выше температура и энтальпия на устье; меньше пересыщение SiO₂ (606 против ≈370 мг/л) и отложения в стволе; быстрее прогрев после пуска. Величину эффекта определяет тепловая модель скважины.
Гибкость
<5 ГПа
модуль упругости
Камень деформируется вместе с колонной при нагреве до 250 °C и остывании при остановках — не трескается и не отслаивается; пузырьки гасят рост давления запертой в затрубье воды.
Сохраняется изоляция заколонного пространства, ниже риск смятия колонны — дольше срок службы скважины. Coso (модель Halliburton): пеноцемент — лучший вариант при термоциклах.
Низкая плотность
1 140–1 440 кг/м³
обычный цемент 1 850–1 900 кг/м³
Давление столба цемента на пласт ниже: раствор не уходит в трещины и поднимается до устья за один приём.
Puna KS-15: ЭЦП 1 350 против 1 650 кг/м³ (−4,4 МПа) — без поглощений и встречного цементирования. Цемент не закупоривает трещины, вскрытые при БРД.
Кварцевая мука
30–40 %
от массы цемента
Выше ≈110 °C портландцементный камень перекристаллизуется: прочность падает, проницаемость растёт. Кварцевая мука переводит его в термостойкие минералы. Стандарт для любого геотермального цемента.
Камень сохраняет прочность при 250–300 °C: на Puna — в скважинах со статической температурой >260 °C.
Стойкость к CO₂
до 371 °C
фосфатный цемент, лаборатория
CO₂ в воде образует угольную кислоту: она вымывает известь из портландцемента (до 50 % массы) и открывает колонну коррозии. Кальций-фосфатный цемент извести не содержит.
Применять при значимом содержании CO₂ в ПВС — уточнить по химанализу. Salton Sea (Del Ranch 14): вспененный фосфатный цемент успешно изолировал пласт в среде CO₂.
Источники: Benge et al., 1982 и Bouchair et al. (COMPASS), EGC 2025; Halliburton/POWER 2024; GRC 1030556 (Puna KS-15); SPE-120845 (Salton Sea); Shryock, Smith (OSTI 886101). Эффект для Мутновского — экспертная оценка.

## Slide 10: Пеноцемент + БРД
Мировой опыт, синергия и температурные ограничения
Новые технологии бурения геотермальных скважин · Мутновское месторождение
Опыт в геотермальных скважинах
Puna KS-15, Гавайи (≈2011)
ЭЦП ниже на 4,4 МПа, без поглощений и встречного цементирования, НПВ 0 ч. Азот — из баллонов: азотный насос в ≥3 раза дороже.
Blue Mountain, Невада (2009)
Пена вместо микросфер в цементе: дешевле в пересчёте на объём, колонна 253 м зацементирована без доливки.
Steamboat 42A-32, Невада (2018)
Часть цемента ушла в трещины: верх цемента на 188 м вместо устья. Исправлено докачкой пеноцемента сверху под давлением 0,95 МПа 12 ч — верх поднят до 65 м.
Урок Steamboat
Пена снижает, но не исключает поглощения. Нужны: расчёт плотности по глубине и лабораторные тесты (API RP 10B-4), автоматическая подача N₂, противодавление на устье, готовый план ремонтного цементирования, АКЦ.
В Индонезии, на Филиппинах, в Кении, Турции, Исландии и Новой Зеландии опубликованного опыта не найдено.
Синергия с БРД
Один источник азота: азотный комплекс БРД вспенивает цемент вместо отдельного насоса или баллонов; проверить давление бустера (на 5,5–6,9 МПа выше давления закачки) и чистоту N₂ ≥95 %
Противодавление: РУГ и дроссельный манифольд держат давление на устье при продавке и ОЗЦ (Puna ≈1 МПа, Steamboat 0,95 МПа)
Сепаратор: приём вспененных буферов и газа на выходе
Сохранение эффекта БРД: ствол, вскрытый без репрессии, не выдерживает тяжёлый цемент; лёгкий цемент не закупоривает трещины
Одна мобилизация: азот, оборудование и персонал уже на буровой
Температура: где ограничение
Ограничение — только при закачке. Температура размещения — температура раствора при закачке и схватывании, после охлаждения ствола промывкой. При перегреве пена может разрушиться до схватывания цемента.
0
121
150
200
300
Температура размещения, °C
<121 °C — все промысловые геотермальные работы
до 150 °C — подтверждено в лаборатории (COMPASS, 2025)
150–200 °C — данных нет
>200 °C — не рекомендуется (Heathman, Beck, 2006)
Работа после схватывания — не ограничение: с кварцевой мукой камень работает при >260 °C (Puna), фосфатный стабилен до 371 °C.
Для Мутновского
Рассчитать температуру размещения по термометрии; при БРД ствол остывает меньше — режим промывки перед цементированием задать расчётом. ОПР начать с кондуктора и технической колонны.
Источники: GRC 1030556 (Puna KS-15); GRC 1034125 (Steamboat); Niggemann et al., GRC 2009; Bouchair et al. (COMPASS), EGC 2025; Heathman, Beck, 2006; SPE-120845; US 5749422. Синергия — экспертная оценка.